## Slide 1
HAL
( Level0, Level 1)
Component
Kernel（RTOS）
OSA_HAL
Application
OSA_Service
(OS Aware Service)
Shell
Service
Utilities
编译器相关、或者硬件无关的软件基础设施：包括对编译器的抽象、C语言的扩展（比如支持面向对象）、基础数据结构的支持（list, queue, bitmap等等）、VSF自定义的类型、常数等等、对C语言底层I/O的最基础支持（stdio等）
硬件无关的软件基础服务：比如、池、堆、流等。这些基础服务是上层各类模块的积木。
裸机硬件抽象层：芯片的基础驱动
多任务内核：抢占式任务调度器，支持多种不同的任务形式，比如用于switch状态机的vsf_task、用于ProtoThread的vsf_pt、用于传统RTOS的Thread等等。可裁剪为合作式调度器。
依赖内核的各类软件基础服务：当一个纯软件服务依赖了任何来自Kernel的信息时，应该被放置在OSA_Service里，这里的依赖包括但不限于：依赖了某种任务形式、使用了任务间通信（IPC），使用了来自Kernel的数据结构等等
组件：具有某一类完整功能的协议栈
高级硬件抽象层：使用一切已有的方式来提供基于硬件平台的傻瓜式SDK服务；或者是必然依赖高层服务的HAL驱动。允许使用平级的组件。
“皮肤”：模拟其他系统或者平台，用于使用基于其他环境(比如linux、arduino等等)的应用代码。比如，linux子系统(可以编译一些linux的应用)、sdl(sdl图像库)等等。
用户应用层
注意：虽然Service和HAL处于平级关系，但是由于Service本身的定义要求硬件无关，因此Service并不允许产生任何对HAL的平级依赖。HAL则可以根据平级调用原则使用和依赖Service层中的各类模块和服务。

## Slide 2: 面向用户解困的设计思路
事件驱动微内核
  针对小资源硬件，任务不需要独立堆栈
  标准IPC，中断里可以直接调用部分IPC API
  可扩展独立堆栈任务(类似普通RTOS)
  可扩展状态机框架(类似QP)
  可以在其他RTOS或者框架里，使用VSF
为产品而生的方案阶梯
  VSF提供完整而丰富的协议栈支持：USB主从机、网络、蓝牙、文件系统等等
  对移植第三方模块高度友好的开发环境
    通过VSF种的标准接口，一次性移植，全平台使用(VSF支持的芯片，硬件资源满足要求就可以使用)
  通过“皮肤”对用户基于其他平台开发的历史应用代码提供支持
    支持posix，可以直接编译一些linux的应用
    支持SDL/SDL2
    支持FreeRTOS等
  应用层开发体验统一，多个模块支持声明式的开发方式，不需要了解太多细节
行业领先的优化
  相同功能下，比其它主流RTOS更小——适合选取成本更低的芯片
  高度可裁剪，覆盖从8051、Cortex-M、Cortex-A到PC的完整开发生态

## Slide 3: 面向MCU芯片厂家，简化软件支持
多层次HAL系统，满足用户的不同需求
  Level0: 直接访问硬件的最底层驱动
  Level1: 在Level0驱动基础上进行二次封装的驱动，
    封装后功能有所增强，对用户更为友好，使用更为简单
  osa_hal: 面向特定协议栈的外设驱动接口（包含Level2 HAL）
    Level2: 面向具体应用或者客户进行高度定制的驱动接口，可能更友好、尺寸更小或者更强大
一次移植，多种生态支持
  对于新的芯片，只需要移植level0以及极少部分osa_hal的外设驱动，就可以使用vsf中的大部分模块和应用
  VSF会提供一些基于其他平台的扩展，使得VSF支持的芯片，可以直接在其他平台上使用。
  VSF也会在“皮肤”里，提供其他平台的支持
    支持arduino，对接arduino生态
    支持linux，对接linux生态
可定制针对某些市场的应用SDK

## Slide 4: 面向IDH，提高开发效率
统一应用开发体验
  从51到x86/x64，应用代码一致，只是更换不同的芯片驱动
  完善的流接口，应用更具通用性
  第三方软件一次性移植
PC开发调试，MCU直接使用
  使用visual studio做应用开发调试，应用代码直接在MCU的环境里编译
  各种PC上的驱动(接口和MCU中的驱动一致)
    winusb模拟usb_hcd驱动(USB主机控制器驱动)
    usbip模拟usb_dcd驱动(USB设备控制器驱动)
    winfs模拟文件系统驱动
    winsound模拟音频设备驱动
    sdl模拟屏幕驱动
    虚拟网卡模拟网络设备驱动
快速芯片切换
  通过标准统一的hal支持不同的芯片